ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности в учреждении

ИОТ-001-2008

1.	Общие требования пожарной безопасности

1.1.           Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

1.2.           Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать какими- либо оборудованием и предметами.

1.3.           В период пребывания в учреждении людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

1.4.           Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

1.5.           Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

1.6.           Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществятся не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.

1.7.           Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находится в работоспособном состоянии.

1.8.           Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м., где исключено их повреждении, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.9.           Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до проведения их в пожаробезопасное состояние.

1.10.                                               На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.

1.11.                                               В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

1.12.                                               По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

2.	Запрещается:

2.1.    Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.

2.2.    Курить в помещениях учреждения.

2.3.    Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

2.4.    Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

2.5.            Хранить в здании учреждения легко воспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.

2.6.    Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

2.7.            Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

2.8.            Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

2.9.            Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

2.10.                      Применять в качестве электрической защиты самодельные и не калиброванные предохранители («жучки»).

2.11.                      Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещении людей, а также без письменного приказа.

2.12.                      Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применение открытого огня.

3.   Действия при возникновении пожара:

3.1.                 Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01.

3.2.                 Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или заменяющего его работнику.

3.3.                 Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

3.4.                 Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

3.5.                 Покидая помещение или здание, выключит вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

3.6.                 Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

3.7.                 Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.